ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2258 ОТ 19.09.2019 г.

Общие рекомендации по устройству велосипедных парковок в г. Ковров

В связи с развитием велосипедного движения в г.Коврове, в соответствии с письмом ОМВД России «Ковровский» от 17.05.2019 №13353, согласно п. 10.13.1.7.4 «Правил благоустройства территории муниципального образования город Ковров», утвержденных решением Совета народных депутатов г.Коврова от 27.07.2017 №162, а также в целях профилактики, участившихся случаев краж велосипедов на территории города, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1.Утвердить «Общие рекомендации по устройству велосипедных парковок на территории МО городской округ г.Ковров» согласно приложению.

2. Организация работ по устройству велосипедных парковок на объектах с массовым пребыванием людей  обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено законодательством.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению

администрации г.Коврова

от 19.09.2019 № 2258

Общие рекомендации по устройству велосипедных парковок на территории МО городской округ  г. Ковров

Большинство поездок на велосипеде по городу производится с
конкретной целью: посещение магазина, офиса, поездка на работу, учёбу
и т.д. Любой из перечисленных случаев предполагает оставление
велосипеда владельцем на некоторое время.

Отсутствие либо неудачная конструкция специальных приспособлений
для временного хранения велосипедов приводят к тому, что
велосипедисты вынуждены оставлять свой транспорт, пристёгивая его к
не предназначенным для этих целей предметам — деревьям, опорам
освещения, дорожным знакам, ограждениям, перилам, водосточным
трубам и даже мусорным урнам. Подобный способ парковки не
обеспечивает достаточной безопасности, часто создает неудобства для
других людей, а также отрицательно влияет на эстетический облик улиц.

Для удобного и безопасного хранения велосипедов, в отсутствие их
владельцев, предназначены специально оборудованные велопарковочные
площадки. Специальным оборудованием являются парковочные стойки, к
которым велосипед прислоняют и прикрепляют замком. Несколько стоек,
установленных с определённым интервалом между ними, составляют
парковочную сборку. Парковочные сборки и проходы между ними
составляют парковочную площадку.

В зависимости от назначения велопарковки, велосипеды могут
храниться на ней кратковременно (от нескольких минут до часа) либо
длительно (от нескольких часов до суток и более). К конструкции и
размещению этих различных категорий парковок выдвигаются различные
требования.

Парковки для кратковременного хранения следует обустраивать для
посетителей магазинов, рынков, офисов, государственных учреждений и
т.д. Оптимальное размещение парковки — как можно ближе к входу в
здание. Если на один объект приходится несколько зданий или несколько
входов, открытых для посетителей, рекомендуется рассредоточить
парковочные места так, чтобы они обслуживали все входы. Рекомендуется
размещать парковочные места на виду, как в целях безопасности, так и
для облегчения поиска парковки посетителями.

Парковки длительного хранения велосипедов следует
предусматривать для работников предприятий и организаций, студентов и
преподавателей учебных заведений. Такие парковки предъявляют
повышенные требования к защищенности. Предпочтительно устраивать их
в местах, скрытых от глаз случайных прохожих. Желательно наличие
видеонаблюдения либо наблюдения охраны предприятия, наличие навеса
и ограждения. Размещение парковки для велосипедов сотрудников на
внутренней территории предприятия с ограниченным доступом,
практически полностью снимает вопрос ее безопасности. Велопарковки
длительного хранения могут обустраиваться централизованно для
нескольких небольших предприятий или зданий одного предприятия.

Не рекомендуется размещать велопарковки в визуально
изолированных местах, где они и припаркованные велосипеды могут стать
объектом краж или хулиганских действий. Кроме того, велопарковки не
должны мешать движению пешеходов, инвалидов-колясочников и
автомобилей. Необходимо исключить риск повреждения припаркованных
велосипедов маневрирующими автомобилями.

Парковочные стойки должны удовлетворять следующим требованиям:

• удерживать велосипед за раму в вертикальном положении минимум

в двух точках;

• не позволять рулю поворачиваться;

• допускать возможность прикрепления рамы, одного или двух колёс
замком (замками).

Старые конструкции парковочных стоек, которые удерживают только колесо, не рекомендуются для использования, поскольку:

• в е л о с и п е д н ы е  к о л е с а

н е рассчитаны на боковую нагрузку и случайный толчок может вызвать их деформацию или повреждение;

•такая конструкция не гарантирует приемлемый уровень защиты от кражи, поскольку прикрепление к ним колёс и рамы вызывает
затруднения.

Стойки должны быть изготовлены и закреплены таким образом, чтобы их было невозможно разрушить или демонтировать с помощью

общеупотребительных ручных инструментов.

Самая простая и технологичная конструкция парковочной стойки, которая соответствует всем названным условиям – арка, т.е. труба, изогнутая в виде перевёрнутой буквы “U”. У одной такой стойки, параллельно её плоскости, могут быть припаркованы два велосипеда.

Рекомендуются следующие размеры парковочной арки:

• диаметр трубы – 40 мм;

• высота надземной части – 800 мм;

• ширина -300…700мм;

• радиус закругления трубы– 250 мм.

В зависимости от архитектурных особенностей близлежащих зданий, доступных
материалов и других обстоятельств форма «арки» может быть изменена либо дополнена декоративными элементами, что открывает
простор для дизайнерских решений.

Кроме того, парковочные места могут быть размещены вдоль стен или ограждений. В таком случае вместо стоек можно использовать настенные конструкции, к которым можно прикрепить велосипед.

Основание стоек выполняют в зависимости от принятого способа их
установки. Это может быть фланцевое крепление к основанию,
бетонирование и т.д. Также практикуется конструктивное объединение
нескольких стоек, установкой их на общей раме. Такая парковочная сборка, благодаря своим размерам и массе не нуждается в креплении к основанию.

Парковочная сборка, независимо от конструкции, должна обеспечивать
свободный и независимый доступ к каждому велосипеду. Для соответствия этому условию, парковочные стойки должны быть размещены в ней с интервалом не менее 750 мм. Это позволяет прикрепить к каждой стойке по два велосипеда, развернув их в разные стороны. Если данный интервал не выдержан, емкость парковочной сборки снижается вдвое.

При планировке велопарковочной площадки необходимо учитывать
следующие габариты:

• длина велосипеда – до 1800 мм;

• ширина руля велосипеда – до 650 мм;

• ширина прохода, необходимого для человека, ведущего велосипед –

1200мм;

• то же, для случаев, когда много людей одновременно паркуют или
забирают велосипеды (актуально для предприятий и учебных заведений) –

1800…2000мм.

Крупные огороженные парковочные площадки должны иметь более одного выхода.

Перечень объектов, возле которых, рекомендуется устройство велосипедных парковок:

1. Транспортные объекты:
• железнодорожные станции, вокзалы;
• автовокзалы.

2. Места работы:
• административные здания, бизнес-центры;
• промышленные предприятия и склады.

3. Образовательные учреждения:
• среднеспециальные учебные заведения;
• высшие учебные заведения.

4. Предприятия торговли и обслуживания граждан:
• магазины, рынки, торговые центры;
• мастерские, ателье;
• медицинские учреждения (в т.ч. частные);
• кафетерии, бары и рестораны;
• заведения общественного питания.

5. Жильё:
• общежития;
• гостиницы.

6. Государственные учреждения:
• здания административных органов;
• офисы служб социальной защиты, занятости;
• милицейские участки, суды.

7. Общественные учреждения:
• почтовые отделения;
• библиотеки;

• кинотеатры;
• музеи;
• плавательные бассейны, спортивные центры;
• парки и скверы.